## Slide 1
CURSO CYPETHERM HE+
Carlos Lucena
Bernardino Morillo
11/01/2023

## Slide 4
DESARROLLO | MODELADO | MOTOR DE CÁLCULO | EDICIÓN MÚLTIPLE POR TIPOS | CTE HE 2019 | CLIMAS EDITABLES | PRINCIPALES VENTAJAS
UNIV. SEVILLA | TABLA | SIMPLIFICADO CTE | NO | NO | NO | NINGUNA OBSOLETO
UNIV. VAL | TABLA | SIMPLIFICADO CTE | NO | SI | NO | EDICIÓN DE SOMBRAS INTERFAZ AMIGABLE
EFINOVATIC | TABLA | SIMPLIFICADO CTE | NO | SI | NO | MULTIPLES PLUGINS PARA FUNCIONES. CÁLCULO ECONÓMICO
PROGRAMAS OPCIÓN SIMPLIFICADA

## Slide 5
DESARROLLO | MODELADO | MOTOR DE CÁLCULO | MODELADOR | EDICIÓN MÚLTIPLE POR TIPOS | CTE HE 2019 | CLIMAS EDITABLES | PRINCIPALES VENTAJAS
UNIV. SEVILLA | CTE XML | DOE 2 | PROPIO | NO | SI | NO | IMPORTACIÓN DESDE MÚLTIPLES HERRAMIENTAS. MUY CONOCIDO
CYPE | IFC | ENERGY + | BIM | SI | SI | SI | COMPATIBLE CON GENERADOR DE PRECIOS CYPE. INTEGRADO EN BIM SERVER CENTER.
EFINOVATIC | GBXML | ENERGY + | SKETCHUP | NO | SI | SI | IMPORTA GBXML DIRECTAMENTE DESDE BIM. VERSIÓN GRATUITA DE SKETCHUP COMPATIBLE
TEKTON3D | XML PROPIO | ENERGY + | PROPIO | NO | SI | NO | INTEGRADO EN SOFTWARE DE CÁLCULO DE INSTALACIONES TEKTON3D
PROGRAMAS OPCIÓN GENERAL

## Slide 7
OPCIÓN GENERAL O SIMPLIF. | INSTALACIONFACILIDAD DE USO | TIPOS DE PROYECTO | SOMBRAS (VENTANAS) | INFORMES | MEJORAS | TIPO ARCHIVOS | TIPO DE PROYECTO
GENERAL | CYPETHERM HE+ BIM SERVER CENTER COMPLEJO | TODOS. CÁLCULO RÁPIDO | ALTA PRECISIÓN. MODELADO POR TIPOS | MUY COMPLETO. INCLUYE ESTUDIOS ANEJOS. | NO. A TRAVÉS DE VISOR XML. | IFC .TRE BIM AUTOMÁTICO | OBRAS CON PROYECTOS EN BIM
GENERAL | MODELADO COMPLEJO (SIN BOTÓN DESHACER) | MÁXIMO 100 ESPACIOS. CÁLCULO LENTO. NO GT | ALTA PRECISIÓN. EDICIÓN TEDIOSA. | ESTÁNDAR. OBTENCIÓN DE RESULTADOS COMPLEJA | NO. A TRAVÉS DE VISOR XML. | .CTE .CTEXML CAD ENTRADA SEMI-AUTOMÁTICA | EDIFICIOS PEQUEÑOS CON INSTALACIONES SENCILLAS CON MENOS DE 100 ESTANCIAS.
SIMPLIFICADA | SENCILLO. PLUGINS. MISMA VERSIÓN | TODOS. CÁLCULO RÁPIDO | MUY BAJA PRECISIÓN. EDICIÓN TEDIOSA | CON PLUGINS. OBTENCIÓN RESULTADOS COMPLEJA. | SI | .CEX ENTRADA MANUAL | CERTIFICACIONES DE BAJA CALIDAD Y SIN IMPORTAR EL RESULTADO DE LA LETRA.
PROS Y CONTRAS DE LOS PRINCIPALES PROGRAMAS DE CERTIFICACIÓN ENERGÉTICA

## Slide 9
Procedimiento general para la certificación energética de edificios en proyecto, terminados y existentes

## Slide 16
NUEVO CÓDIGO TÉCNICO DE LA EDIFICACIÓN.
ACTUALIZACIÓN DICIEMBRE 2022

## Slide 18
CONSUMO (C) = DEMANDA (D) / RENDIMIENTO DE LA INSTALACIÓN (R)
ENVOLVENTE
ENVOLVENTE
INSTALACIONES
Se mide en KGCO2
ENVOLVENTE INSTALACIONES
COMBUSTIBLE
ENVOLVENTE INSTALACIONES
COMBUSTIBLE
PÉRDIDAS SISTEMA
ENVOLVENTE INSTALACIONES
COMBUSTIBLE

## Slide 19
HE-0:
Es de aplicación en edificios existentes cuando aumentamos 10% el volumen o 50 m2 útiles y en Reformas de más del 25% de la superficie total.
SI HACEMOS UNA AMPLIACIÓN TENDREMOS QUE CERTIFICAR SOLO LA AMPLIACIÓN
RECUERDA QUE SI TE ENCARGAN AMPLIAR UN EDIFICIO TU RESPONSABILIDAD ES LA AMPLIACIÓN NO TODO EL EDIFICIO.

## Slide 20
EDIFICIO DE CONSUMO CASI NULO = EDIFICIO QUE CUMPLE LA TABLA 3.1.a
EJEMPLO:
¿es una vivienda nueva de consumo casi nulo
en Cáceres (clima C4) que consume 42 kWh/m2 año?
NO (límite 32 kWh/m2 año)
¿y si es una vivienda existente (reforma o ampliación)?
SI (límite 65 kWh/m2 año)
Cuando el clima es más frío. El límite es mayor, menos restrictivo.

## Slide 21
EDIFICIO DE CONSUMO CASI NULO = EDIFICIO QUE CUMPLE LA TABLA 3.1.a
EJEMPLO:
Una oficina de 83 m2 tiene 30 trabajadores (100W/persona), 30 ordenadores de 100w y 312 iluminación
¿Qué carga interna tiene?
(15*100 + 312) / 83 = = 4,2 (BAJA)
¿Es una oficina de consumo casi nulo si está ubicada en Sevilla (clima B4) y consume 82 kWh/m2 año?
Si . Límite = 50 + 8 * 4,2 = 83,6 kWh/m2 año

## Slide 24
NO SE PUEDE RESOLVER TODO CON ENERGÍA RENOVABLE:
El HE-0 impide hacer edificios con muy mal aislamiento y mucha energía renovable.
Si hacemos un edificio en clima con un consumo muy alto, pero 100% renovable NO CUMPLE, porque la tabla 3.2.a limita el consumo máximo también de energía renovable. Tenemos que alcanzar poco consumo con la construcción principalmente.

## Slide 25
EJEMPLO:
Construimos esta casa en Clima B
Y se colocan 10 paneles solares la cubierta para cumplir la tabla 3.1. Los resultados son:
Cep, nren = 5 kWh/m2 < 28 = CUMPLE
Esos 10 paneles producen 10 x 750 kWh al año = 7500 kWh y la vivienda tiene 100 m2
Eso significan 75 kWh/m2 > 56 kWh/m2
No se puede resolver un mal edificio con renovables

## Slide 26
LOS CÁLCULOS DE CONSUMO DE LOS EDIFICIOS DEL CTE-HE NO SE PUEDEN EXTRAPOLAR A LA REALIDAD POR MUCHOS MOTIVOS.
MOTIVO 1 = SISTEMAS DE REFERENCIA
Instalaciones de mentira que se ponen en el edificio cuando no tienen calefacción o aire acondicionado.
Esto tiene todo el sentido, sirve para que ningún edificio esté en pobreza energética y se comparen edificios entre si de manera justa.

## Slide 27
LOS CÁLCULOS DE CONSUMO DE LOS EDIFICIOS DEL CTE-HE NO SE PUEDEN EXTRAPOLAR A LA REALIDAD POR MUCHOS MOTIVOS.
MOTIVO 2 = TERMOSTATO, OCUPACIÓN ILUMINACIÓN Y EQUIPOS SON FIJOS
Instalaciones de mentira que se ponen en el edificio cuando no tienen calefacción o aire acondicionado.
Esto tiene todo el sentido, sirve para que ningún edificio esté en pobreza energética y se comparen edificios entre si de manera justa.

## Slide 28
HE-1:
Es de aplicación en edificios existentes EN TODO CASO. Sólo se excluyen algunos casos muy concretos.
SI SÓLO REHABILITO VENTANAS PONGO VENTANAS QUE CUMPLAN, SI SÓLO REHABILITO CUBIERTA PONGO CUBIERTA QUE CUMPLA….
RECUERDA QUE SI TE ENCARGAN AMPLIAR UN EDIFICIO TU RESPONSABILIDAD ES LA AMPLIACIÓN NO TODO EL EDIFICIO.

## Slide 29
HE-1:
La tabla más importante es la 3.1.1.
Valores límite según el clima
Importante destacar que los valores más bajos significan mayor aislamiento
Notar que la cubierta son las más aisladas, después fachada y después suelos.
Las ventanas para cumplir los nuevos valores deben ser casi siempre de vidrio bajo emisivo para alcanzar valores por debajo de 2.3 W/m2k

## Slide 30
EJERCICIO:
Un edificio en clima B tiene las siguientes capas en su fachada :
¿cumple CTE en CLIMA B? SI
¿cumple CTE en CLIMA C? NO

## Slide 31
EJERCICIO:
Un edificio en clima B tiene las siguientes capas en su cubierta :
¿cumple CTE en CLIMA B? SI
¿cumple CTE en CLIMA C? NO
(tomamos siempre el más desfavorable)

## Slide 32
HE-1:
Los valores de la tabla 3.1.1. son límite pero no aseguran cumplir otros apartados.
El Anejo E da valores orientativos que aunque no son obligatorios son valores que en residencial privado suelen asegurar el cumplimiento completo del CTE.
Estos valores rondan la mitad de los valores de la tabla 3.1.1. en la mayoría de los casos.
Esto valores orientativos aseguran optimización de recursos, por encima de este aislamiento no se aprovechará

## Slide 33
HE-1:
Los tabiques y particiones también tienen límites, son fáciles de cumplir pero hay que también revisar si cumplen o no.
Tiene diferencias entre si es entre unidades de diferente uso o en mismo uso pero oscila entre 1.90 y 0.70 W/m2k
Esto se aplica a tabiques de una vivienda o entre diferentes viviendas según el caso, medianeras, tabiques con salas de instalaciones o trasteros…

## Slide 34
HE-1:
Ejemplo. El ladrillo no cumple, la tabiquería seca si. MUCHO CUIDADO

## Slide 35
HE-1: Sirve para determinar el aislamiento óptimo según el clima.
Donde la inversión obtiene el máximo beneficio, ahí es donde fija el CTE su valor de cumplimiento.
Más es mejor pero se aprovecha menos.

## Slide 36
HE-1:
K límite para viviendas
Es igual que el antiguo Kg de la CT-79 es la media de transmitancias del edificio
El valor límite depende si el edificio es nuevo/ampliación o cambio uso/reforma
Depende también de la compacidad del edificio.
Este valor lo calcula automáticamente los programas de certificación energética.

## Slide 37
HE-1:
K límite para no residencial
Es igual que el antiguo Kg de la CT-79 es la media de transmitancias del edificio
Es más simplificado y menos exigente que para viviendas.
Debemos calcularlo incluyendo todos las superficies de la envolvente, incluyendo suelos, medianeras, etc…

## Slide 38
Ejemplo de cálculo. EDIFICIO VIVIENDAS CLIMA B.
El volumen que encierra la envolvente: 1.080 m³.
La superficie de la envolvente sin contar medianeras porque se consideran adiabáticas: 528 m²
Cálculo de la compacidad: 1.080/528 = 2.05.
Los valores límite de K para compacidades intermedias entre 1 y 4 se obtienen interpolando:
Edificio nuevo
Zona climática B: interpolar entre 0,58 y 0,77.
Interpolación = 0,58 + (0,77-0,58)/(4-1) x (2.05-1) = 0,65.
Por lo tanto el valor Klim sería 0,65.
El cálculo de la compacidad es bastante sencillo. Basta sumar las superficies de intercambio térmico de la envolvente. Se contabiliza por lo tanto superficies de fachadas, cubiertas, huecos y suelos en contacto con el exterior.

## Slide 39
HE-1:
Es obligatorio realizar protección solar en los edificios de todo uso y comprobarlo mediante el programa de cálculo de Certificación Energética.
Este valor límite determina la cantidad de energía que entra por las VENTANAS durante el mes de JULIO.
Es IMPRESCINDIBLE evitar radiación directa en ventanas en verano, sino no cumplirá

## Slide 40
HE-1:
La solución ideal es utilizar elementos de protección solar móvil porque se pueden poner en verano y quitar en invierno.
En los programas de certificación esto se introduce a través de la Transmitancia solar a través del hueco.
Es un valor entre 0 a 1 que determina cuanta radiación entra en una ventana según sus condiciones y protección solar.

## Slide 41
HE-1:
La segunda opción es utilizar elementos de protección solar FIJA.
Estos dispositivos obligan a calcular de manera más exhaustiva su efecto en el edificio sin embargo tienen menor mantenimiento y menor coste.
Es menos óptimo porque siempre serán menos eficiente que poder tapar a demanda.
Se mide en Factor de Sombra = Transmitancia

## Slide 42
HE-1: Los edificios con este nuevo CTE tienen que ser estancos.
Las ventanas tienen un mínimo de estanqueidad que tienen que cumplir
Se puede comprobar la estanqueidad mediante el Anejo H (fórmula) y si no cumple habrá que hacer un ensayo Blower Door OBLIGATORIAMENTE
Esta última obligación es sólo para vivienda.

## Slide 43
HE-1:
El anejo H es comprobado por los programas de Certificación Energética en viviendas también.
Se puede hacer manualmente
EJEMPLO: Vivienda Nueva Volumen = 300 m3 área muros = 120 m2 Área ventanas (C3) 30 m2
FORMULA: n50=0.629*(Co*Ao+Ch*Ah)/Vint
n50=0.629*(120*16+30*9)/300
n50=0.629*(1920+270)/300
N50 = 0.629*2190/300 = 4,59 ren/h

## Slide 44
Calculamos la compacidad del edificio:
V/A = 300 m3 / (120 m2 + 30 m2) = 2
Estaremos en el caso V/A = 2 por lo que
SI CUMPLE
Valor límite = 6
Valor calculado = 4,29
SOLUCIONES SI NO CUMPLIERA: 1- Mejorar ventanas de C3 (9m3h/m2) a
C4 (3m3h/m2)
2- Mejorar la compacidad del edificio
3- Realizar el Blower Door y mejoras

## Slide 45
HE-2
Se justifica mediante la aplicación del RITE
EL CTE no pide otra cosa.
Lo veremos en la próxima clase como justificarlo.

## Slide 46
HE-3: Determina la eficiencia de la iluminación de un edificio.
Sólo se aplica en edificios distintos a vivienda
Obliga a hacer un cálculo profesional de iluminación
Es necesario utilizar software externo o bien gratuito (Dialux) o de pago (CYPE MEP, TEKTON, DMCAD, etc…)
Los datos máximos se comparan con la normativa en vigor según el uso de cada estancia.

## Slide 47
HE-3:
El VEEI = Valor de Eficiencia Energética de la Iluminación es el valor más importante
El límite depende del uso que tenga el recinto.
Ejemplo: Sala 100 m2 Em = 55 Potencia = 275W
VEEI = 100*275 / (100*55) = 27500 /5500 = 5

## Slide 48
HE-3: Ejercicio:
En un Mcdonals hay una sala con 50 m2 donde hay 10 downlight LED de 55 W cada uno.
Tras hacer el cálculo de iluminación se determina que la iluminación media (Em) es de 212 luxes
¿Qué VEEI tiene la sala? ¿Cumple CTE HE 3?
VEEI = 100*550/ (50*212) = 55000 / 10600 = 5,18
NO CUMPLE EN ADMINISTRATIVO VEEI límite = 3
OPCIONES: Cambiar tipo de lámparas, su posición o cambiar el uso del recinto.

## Slide 49
HE-4:
1- A partir de 100 l/d de producción de agua caliente para higiene o baño debe ser calentada de manera renovable gran parte de la misma en edificios nuevos o existentes si se renueva la instalación
2- En el caso de edificios con mucho consumo (5000 l/día) si se aumenta la demanda (cantidad de personas usando el edificio) más del 50% también hay que cumplirlo.
3-Todas las piscinas cubiertas que se renueven.

## Slide 50
HE-4:
1- Se considera renovable: biomasa, solar térmica, solar fotovoltaica y cualquier bomba de calor eléctrica con un rendimiento SCOPdhw superior a 2,5 o 1,15 si es a combustible fósil.
2- A partir de SCOPdhw se puede obtener el % de energía renovable de esa instalación.
3- El % de energía usable debe ser del 60% cuando haya menos de 5000 l/d y 70% en otros casos y en piscinas cubiertas.
4- Sólo se puede usar energía in-situ o biomasa

## Slide 51
Lo primero es obtener el SCOPdhw de la tabla del fabricante.

## Slide 52
A partir de las siguientes fórmulas podremos hallar que % de energía es renovable
Al superar en todos los casos el 70% estos equipos se pueden usar en todo caso.

## Slide 53
HE-4:
1- Para saber cuanta agua caliente consume nuestro edificio tenemos que sumar la cantidad de ocupantes que tiene
2- Si es una vivienda los ocupantes lo determinamos de acuerdo al número de dormitorios
3- SÓLO SI EL ACS ESTÁ CENTRALIZADO en viviendas se puede reducir la demanda de ACS con los factores de centralización pero este tipo de instalaciones cada vez está más en desuso.

## Slide 54
HE-4:
1- Una vez sumados todos los ocupantes se multiplicarán por sus usos.
2- Hay que considerar sólo ocupantes reales, que vayan a hacer uso de instalaciones
3- Hay que multiplicar usos por cada estancia, no por el edificio entero, estancia a estancia.
4- A destacar que son valores a 60ºC de temperatura, si la producción fuera a menor temperatura habría que subir los litros al día.

## Slide 55
HE-5:
1- Ha cambiado mucho estos últimos años. Ha bajado de 3000 m2 mínimos a 1000 m2 mínimos y para cualquier uso, incluso vivienda.
2- En edificios renovable pasa igual
3- Se excluye sólo zonas exteriores, sótanos y zonas no habitable contabilizan en el cálculo
4- En edificios protegidos la exigencia puede bajar o incluso ser 0 pero se buscarán soluciones alternativas que asemejen a la producción necesaria.

## Slide 56
HE-5:
1- Para calcular la potencia debemos de tener en cuenta la superficie construida total y de cubiertas.
2- EJEMPLO DE UN EDIFICIO:
52 viviendas con 6000 m2 construidos y 1000m2 de cubiertas F= 0.005 (residencial privado)
La menor de P1 – P2
P1= 0,005 * 6000 = 30 kW
P2 = 0,1*(0,5*1000) = 50 kW
La potencia mínima será de 30 kW (60 paneles)

## Slide 57
HE-6:
1- Debemos poner puntos de carga para vehículo eléctrico para todos los edificios, incluso en los existentes que rehabilitemos, en los casos que se recogen en la normativa.
2- No especifica potencia mínima, ni tipo de enchufe, ni método de cobro, sólo la cantidad de puntos por número y tipo de plazas

## Slide 58
¿ USOS DE LA CERTIFICACIÓN ENERGÉTICA?
Ayudas y justificaciones de mejoras energética en España.
1- AYUDAS DE EFICIENCIA ENERGÉTICA
Como veremos TODAS las ayudas de eficiencia energética en edificios obligan a alcanzar un mínimo de mejora en Consumo (HE-0) y Demanda (HE-1) para poder alcanzar las ayudas
2- JUSTIFICACION DE DEDUCCIONES FISCALES
Desde el año 2021 La Agencia Tributaria ha empezado a aceptar que los particulares se desgraven los gastos en mejoras de edificios y la justificación también es a través de la certificación energética

## Slide 61
PROGRAMA 3: REHAB. EDIFICIO

## Slide 62
PROGRAMA 3: REHAB. EDIFICIO

## Slide 63
PROGRAMA 3: REHAB. EDIFICIO

## Slide 64
PROGRAMA 3: REHAB. EDIFICIO

## Slide 65
PROGRAMA 3: REHAB. EDIFICIO
Documentación mínima principal:
Proyecto / Memoria
CEE Inicial Registrado / Final sin registrar.
Estudio Gestión Residuos
Libro Edificio Existente
Contrato u oferta firmada constructor
Reportaje fotográfico
SOLICITUD LICENCIA URBANÍSTICA

## Slide 66
PROGRAMA 4: REHAB. VIVIVENDA
SE PUEDE COMBINAR CON PROGRAMA 3 = 18.800 + 3000 € = 21.800 €

## Slide 67
PROGRAMA 4: REHAB. VIVIVENDA

## Slide 68
PROGRAMA 4: REHAB. VIVIVENDA
Documentación mínima principal:
Proyecto / Memoria
CEE Inicial Registrado / Final sin registrar.
Estudio Gestión Residuos
Libro Edificio Existente
Contrato u oferta firmada constructor
Reportaje fotográfico
CERTIFICADO EMPADRONAMIENTO

## Slide 69
PROGRAMA 5: LIBRO + PROYECTO

## Slide 70
PROGRAMA 5: LIBRO + PROYECTO

## Slide 71
PROGRAMA 5: LIBRO + PROYECTO

## Slide 72
PROGRAMA 5: LIBRO + PROYECTO
SE PUEDE COMBINAR CON PROGRAMA 3 = 18.800 + 3000 € + AYUDA PROYECTO

## Slide 77
ES IMPORTANTE DIFERENCIAR CYPE.ES Y BIMSERVER.CENTER SON 2 WEBS DIFERENTES

## Slide 78
EMPEZAMOS DESCARGANDO LA SUITE DE CYPE DESDE CYPE.ES
UTILIZAREMOS LA DESCARGA EN 32 BITS SOLO SI NUESTRO ORDENADOR ES ANTIGUO

## Slide 79
EMPIEZA LA INSTALACIÓN

## Slide 80
SUPER IMPORTANTE SELECCIONAR “LICENCIA TEMPORAL”

## Slide 81
UNA VEZ INSTALADO PODREMOS USAR LA SUITE DE CYPE CON LA LICENCIA TEMPORAL

## Slide 82
PERO AQUÍ NO ESTÁN TODOS LOS PROGRAMAS QUE VAMOS A UTILIZAR

## Slide 83
PERO AQUÍ NO ESTÁN TODOS LOS PROGRAMAS QUE VAMOS A UTILIZAR

## Slide 84
NOS REGISTRAMOS EN BIM SERVER CENTER

## Slide 85
VAMOS A APRENDER COMO VINCULAR PROYECTOS ENTRE CYPE MEP Y BIM SERVER CENTER
CYPE CAD MEP
PLATAFORMA BIM SERVER CENTER
PROGRAMAS BIM
SERVER CENTER

## Slide 86
AHORA LO HACEMOS CON NUESTRO MODELO

## Slide 87
AHORA LO HACEMOS CON NUESTRO MODELO

## Slide 88
COMPROBAMOS QUE SE HAYA SUBIDO A BIMserver.center a través de la aplicación

## Slide 89
COMPROBAMOS QUE SE HAYA SUBIDO A BIMserver.center a través de la aplicación
SI APARECE EN LA WEB TODO HA IDO BIEN